## Slide 1
ESTUDIO DE ROSCAS DE MATERIALES PLÁSTICOS

## Slide 2
MEMORIA DE PROYECTO
OBJETIVOS
PROYECTO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
LISTA DE MATERIALES FABRICADOS
PROBLEMAS DE FABRICACIÓN
CONCLUSIONES
VENTAJAS DE ROSCAS DE PLASTICO
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPRESIÓN 3D
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MOLDEO POR INYECCIÓN
SIMULACION DE PIEZA POR METODO DE INYECCION

## Slide 3
El objetivo del proyecto es la fabricación de roscas mediante tecnología FDM, y su posterior ensamblaje.
Este estudio lleva también consigo la aplicación de tolerancias en las distintas piezas, dando como buenas las medidas de las roscas hembra y aplicando tolerancia a las roscas macho o tornillos.
Este concepto se denomina sistema de agujero único.
También analizamos las ventajas de la tecnología FDM frente a la tecnología de inyección de plástico.
OBJETIVOS

## Slide 4
El proyecto consta de varias fases:
Diseño de producto.
Se ha tenido en cuenta los ajustes y holguras entre piezas, ya que medida con medida no podrían ensamblarse.
El programa de CAD utilizado es el “FUSION 360” de la compañía “AUTODESK” licencia para estudiantes.
2. Impresión de producto.
Piezas han sido impresas con Creality Ender 3.
Creality Ender 3:
Tecnología: FDM.
Volumen de impresión: 220 x 220 x 250 mm.
Diámetro del cabezal: 0,4 mm.
Tipo de filamento: PLA, ABS, TPU de 1,75 mm.
Máx. velocidad de impresión: 200 mm/s.
Máx. ...
Precisión de impresión: +/-0,1 mm.
Cama caliente de impresión: sí
3. La tercera fase ha sido la de Post-procesado de las piezas y verificación y conclusiones.
DESCRIPCION DEL PROYECTO

## Slide 5
LISTA DE MATERIALES FABRICADOS
NUMERO DE PIEZA NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL
1 BASE CON ROSCAS HEMBRA PLA
2 ROSCA METRICA TRAPEZOIDAL TR 11X3 PLA
3 ROSCA BSP 1/4" PLA
4 ROSCA M10X1.5 PLA
5 ROSCA M12X1.75 PLA

## Slide 6
PROBLEMAS DE FABRICACIÓN
En la fabricacion tuvimos tres grandes problemas:
Saber las franquicias entre pieza, para poder ensamblarlas.
Solucionada dando 0.25mm de holgura en las roscas macho y trincar con un radio los picos de ajuste de las roscas.
Falta de sujeción de la pieza al imprimir.
Solucionada cambiando la topología de la pieza con un diseño con mas zona plana para que se agarrara a la cama.
Fragilidad de los tornillos que se partían.
En la segunda versión del útil los imprimimos macizos.

## Slide 7
VENTAJAS DE ROSCAS DE PLASTICO
Debido a la naturaleza de su materia prima, los tornillos de nylon y fijaciones plásticas, ofrecen nuevas posibilidades de diseño y aplicaciones representando un ahorro en costes respecto a fijaciones fabricadas en otros materiales.
Las principales características y ventajas son:
bajo peso de las piezas.
elasticidad aislamiento eléctrico.
gran resistencia a grietas.
resistencia a la corrosión y resistencia a productos químicos y a la intemperie.
CONCLUSIONES

## Slide 8
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPRESIÓN 3D
Ventajas:
La revolución que supone para manufactura de productos. Una sola impresión 3D es capaz de realizar infinidad de productos distintos. Gran parte de la manufactura actual, se realiza con máquinas específicas cuya función está limitada y si el producto cambia, la máquina también debe readaptarse o cambiarse.
Flexibilidad y prototipado rápido. Permite realizar prototipos de productos con facilidad, lo que puede implicar una mejora en el diseño.
Reducción de costes. La producción puede realizarse desde casa.
Personalización. La posibilidad de realizar tus propias prendas, objetos, productos… de forma personalizada y exclusiva.
Nueva industria y sector. Creará nuevos puestos de trabajo, y nuevas formas de negocio.
Aplicaciones múltiples aún por descubrir. En el campo de la medicina encontramos aplicaciones sorprendentes, como por ejemplo: la creación de prótesis o incluso la impresión de tejidos orgánicos. La impresión 3D tiene mucho campo por recorrer y cada vez se aplicará más campos.
Muchos negocios se verán ampliamente favorecidos, como los joyeros, ya que al poder imprimir en cera la impresora 3D, al hacer anillos, simplemente realizan el molde en un archivo y el dispositivo tecnológico los imprime.
Para los diseñadores industriales crear un objeto industrial, lo pueden ver en un prototipo de plástico.
Hacer réplicas de objetos que necesitemos. Por ejemplo, diseñando un producto mecánico para vender, y tenemos un clavo, pero necesitamos otro igual, podemos crearlo. Si se nos ha roto una pieza de un objeto, podemos crearla para arreglarlo.
Ahora se puede realizar objetos con plástico, cera y goma, probablemente en un tiempo otros materiales estarán involucrados y el abanico de productos que se podrán hacer cambiará bastante la forma de vivir tal como la conocemos.
Las empresas en vez de tener un sistema de automatización para llevar a cabo un producto comercial, podrán en juego las impresoras en 3D para reducir los costos en cuanto a maquinarias, y para que los productos no tengan errores en cuanto a diseño ya que los podrán corregir con el ordenador.
Desventajas:
Disminución de puesto de trabajo. La elaboración propia de los productos, y la disminución de maquinaria puede conllevar menos puestos de trabajo en la manufactura.
Vulneración de los derechos de autor. La réplica de objetos con copyright, será difícil de controlar pues los escáneres 3D permiten la réplica de cualquier objeto.
Usos malintencionados de la tecnología. Lamentablemente, existe la posibilidad de crear objetos tales como armas de fuego, y el peligro de generalizar este tipo de objetos.
Aumento de productos inútiles.
Los precios son muy elevados.
Muchas compañías se van a ver beneficiadas, muchas se van a ver perjudicadas ya que sus negocios se pueden llegar a perder. Por ejemplo, las empresas que diseñan y producen juguetes, o artículos para la decoración del hogar.
Un artículo o prototipo se producirá o imprimirá en 3 dimensiones en alrededor de unas 2 horas.
CONCLUSIONES

## Slide 9
Ventajas:
Producción rápida.
Bajos costes de mano de obra.
Flexibilidad de diseño.
Producción de alto rendimiento.
Se pueden utilizar varios materiales al mismo tiempo.
Se puede utilizar para producir piezas muy pequeñas.
Deja poca chatarra de postproducción.
Posibilidad de incluir insertos.
Desventajas:
Moldeo por inyección de piezas de plástico todavía tiene algunas desventajas a tener en cuenta.
El proceso es bastante caro inicialmente. Puede costar miles de EUROS o más para producir un molde inicial.
La maquinaria también es bastante cara. Sin embargo, una vez que se superan estos costos iniciales, este proceso se paga solo y luego a través de la posteridad.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MOLDEO POR INYECCIÓN.
CONCLUSIONES